## Slide 1
RISC-V多协议逻辑分析仪
RV32I 五级流水线 CPU 与八通道采集平台
MES50HP PGL50H-6IFBG484 50 MHz
技术答辩候选稿
自动化回归与 PDS 已完成
实体板最终证据待补
2026
Notes: 来源：docs/progress.md；release/evidence/automated_metrics.json。当前版本为 competition_final_candidate。

## Slide 2
交付范围
主线聚焦正确性、性能和可复现应用
处理器
完整 RV32I 与五级流水线
性能
官方 CoreMark、计数器与 PDS Timing
应用
8 通道 Raw、UART/SPI、Python/VCD
发布
唯一最终 bitstream、报告、固件和 SHA-256
冻结项
RLE、Cache、完整异常中断、AI、DDR、HDMI、PCIe、千兆网、自定义指令
RISC-V多协议逻辑分析仪 02
范围依据 docs/roadmap.md
Notes: 来源：AGENTS.md；docs/roadmap.md；docs/competition_scoring.md。

## Slide 3
Core 与 SoC 边界
外设变化不修改 pipeline_cpu
Pipeline Core
RV32I 执行
IF ID EX MEM WB
Forwarding Stall Flush
统一事务 + trace + 性能事件
Interconnect
RAM/MMIO 译码
唯一响应汇合
valid/ready 背压
RAM
UART/GPIO
Performance
Logic Analyzer
Core 中不存在设备地址、片选和 UART/GPIO/分析仪专用端口
RISC-V多协议逻辑分析仪 03
接口契约 docs/interfaces.md
Notes: 来源：docs/interfaces.md。图中所有外设与地址译码均位于 Core 外部。

## Slide 4
五级流水线
控制流在 EX 重定向，事务在 MEM 等待，退休在 WB 输出
IF
取指请求
PC 与错误响应丢弃
ID
译码
寄存器读取
EX
ALU 与 Branch
前递选择
MEM
Load Store
背压等待
WB
写回
提交 trace
外部存储
与 MMIO
关键约束
请求等待期间字段稳定 错误路径无副作用 每条指令最多退休一次
RISC-V多协议逻辑分析仪 04
Task 18 到 23
Notes: 来源：docs/architecture.md；rtl/pipeline_cpu.v；docs/progress.md。

## Slide 5
验证覆盖
从模块到发布清单均输出明确 PASS 或 FAIL
层次 | 覆盖内容 | 结果
ISA | RV32UI Core 29 项 + Memory 10 项 | PASS
Reference | 14 个入口与首差检测 | 14 / 0
Pipeline | 10 个 Hazard 背压 Reset Trace 入口 | PASS
GCC | 两项程序 × 固定/随机延迟 | Trace 一致
Application | Capture MMIO SoC UART/SPI Python/VCD | PASS
Release | 范围审计 + 唯一最终 bitstream SHA-256 | PASS
比较器在第一条不一致提交处报告字段、PC 和 instruction
RISC-V多协议逻辑分析仪 05
2026-09-16 自动回归
Notes: 来源：tmp/final_regression_summary.txt；docs/progress.md。

## Slide 6
Hazard 控制
前递、暂停和冲刷分别处理三类依赖
Forwarding
EX/MEM 优先于 MEM/WB
排除 Load、x0、错误写回
Load-Use Stall
冻结 PC 与 IF/ID
向 ID/EX 注入 Bubble
Branch Jump Flush
EX 级重定向
冲刷错误路径副作用
WB during hold
定向用例证明数据事务等待期间 WB 值仍可前递
RISC-V多协议逻辑分析仪 06
Task 23 10 entries PASS
Notes: 来源：scripts/run_task23_regression.ps1；tb/data/task23_wb_hold.mem。

## Slide 7
CoreMark 与分支预测
同一 RV32I 镜像的 Predictor Off 和 On 均通过官方 CRC
指标 | 当前值 | 证据口径
Predictor Off | 2,106,042 cycles | CPI 2.7143
Predictor On | 1,852,156 cycles | CPI 2.3747
周期减少 | 253,886 | 12.06%
BTB | 203,492 hit | 51,908 misprediction
性能事件 | 10 项 64-bit | 含 predict、hit、mispredict
以上为 RTL 仿真 Before/After；实体板成绩只接受真实串口日志
RISC-V多协议逻辑分析仪 07
CoreMark commit 1f483d5b
Notes: 来源：release/evidence/automated_metrics.json；third_party/coremark 固定提交。CoreMark/MHz 属于 RTL 仿真估算。

## Slide 8
最终配置资源与时序
唯一最终配置在 50 MHz 下满足全部时序约束
Chart: 
| FF | LUT
最终配置资源 | 3120 | 3461
最终时序
Fmax 56.1608 MHz
WNS +2.194 / +0.303 ns
片上存储
5.5 个 DRM18K 等效块
bitstream SHA-256
01C39461...5031A75
RISC-V多协议逻辑分析仪 08
PDS 2024.2-SP2
Notes: 来源：release/evidence/automated_metrics.json；fpga/task30_logic_analyzer PDS 报告。资源为综合结果。

## Slide 9
16 项分支预测器
直接映射 BTB 与 2-bit 饱和计数器在 EX 级校验
BTB
16 entries
PC 直接索引
32-bit target
条件分支使用 2-bit 计数器
错误方向或目标在 EX 恢复
索引
PC[5:2]
标签
PC[31:6]
更新
EX 级真实方向与目标
事件
predict / BTB hit / mispredict
Predictor Off 和 On 使用相同程序镜像并通过官方 CRC
RISC-V多协议逻辑分析仪 09
Task 32 Before / After PASS
Notes: 来源：rtl/branch_predictor.v；docs/performance_baseline.md；release/evidence/automated_metrics.json。

## Slide 10
八通道逻辑分析仪
配置、采集、软件解析与 VCD 构成端到端闭环
J8 激励
static counter
UART SPI
J8 输入
8 通道
3.3 V
Capture Engine
trigger
pre + post
RISC-V 软件
MMIO
UART/SPI 解析
Python
协议复核
VCD / JSON
8 通道 | 256 samples | 最高 50 MS/s | 触发延迟 0 个额外 sample tick
13 字节带 XOR 校验配置包，无需重新综合即可改变模式、数据、速率与触发
RISC-V多协议逻辑分析仪 10
Task 30 自动化 PASS
Notes: 来源：docs/application_logic_analyzer.md；software/task30_logic_analyzer；python/logic_analyzer.py。

## Slide 11
现场演示与证据
唯一最终 bitstream 完成应用演示
动作 | 脚本或工具 | PASS 条件
下载 | PDS Programmer | SHA-256 与最终包一致
串口 | CP2102 115200 8N1 | LA_READY 与配置响应正确
物理回环 | run_task30_board.ps1 | 4 模式 × 20 次，VCD/JSON 一致
断电压力 | run01 / run02 / run03 | 同一 SHA-256，三轮结果一致
板卡未连接时不以 RTL 仿真、综合估算或内部 loopback 替代实体证据
RISC-V多协议逻辑分析仪 11
复现说明 docs/reproduction.md
Notes: 来源：docs/reproduction.md；release/materials/field_recovery_card.md。

## Slide 12
当前结论
自动化与 PDS 已通过，实体证据决定最终冻结
已完成
RV32I 与 Reference
五级流水线与 Hazard
CoreMark 与 BTB 对比
唯一最终 PDS bitstream
逻辑分析仪自动化闭环
待补证
JTAG 下载记录
CP2102 串口记录
J8 物理回环
三轮断电压力
最终视频素材
当前版本：competition_final_candidate
RISC-V多协议逻辑分析仪 12
BTB 已完成，RLE 保持冻结
Notes: 来源：docs/progress.md；release/HANDOFF.md。完成实体证据后更新材料并重建 SHA-256 清单。